## Slide 1
STM32F746의 사용 기초
(기본 구조, 메모리, RCC, 캐시 메모리 등)
공주대학교
2015 동계방학 세미나
2015. 12. 19
대학원 전기전자제어공학과 전력전자응용연구실
교수 윤 덕 용

## Slide 2
목 차
2. System and Memory Overview
3. Embedded Flash Memory(FLASH)
- ST-LINK Utility 프로그램의 설치
- 각 부팅 방법에 따른 프로그램의 다운로드 및 실행
4. Power Controller(PWR)
5. Reset and Clock Control(RCC)
- 클록 설정 프로그램
- 캐시 메모리를 사용하는 프로그램

## Slide 3
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공
(1) STM32F746VET6의 특징
① 고성능 32비트 ARM Cortex-M7 코어를 갖는 마이크로컨트롤러로서 최고 216MHz의 시스템 클록으로 동작
한다.(6단계 파이프라인 처리)
② 512KB의 플래시 메모리와 320KB의 SRAM(+ 16KB의 ITCM RAM)을 내장하고 있으며, 4개의 옵션 바이트를
가지고 있다.
③ 1.7∼3.6V의 전원으로 동작하며, VBAT 단자를 통하여 별도로 공급되는 전원으로는 LSE, RTC, 4KB의 백업
SRAM 등을 구동한다.
④ 내부에 1% 정밀도의 8MHz의 RC 오실레이터 HSI를 가지고 있으며, 4∼26MHz의 크리스털을 외부에 접속
하여 사용하는 오실레이터 회로 HSE를 가지고 있다. (※OK-STM746 키트에서는 16MHz의 크리스털 사용)
⑤ 16채널의 DMA 제어기를 가지고 있다.
⑥ 최고 180MHz의 높은 속도로 동작하는 82개의 병렬 I/O 포트(GPIO)를 가지고 있으며, 이중에서 80개는 5V
로직이 사용 가능한 비트(5V-tolerant I/O)이다.
⑦ 18개의 타이머를 가지고 있다. 여기에는 1개의 SysTick 타이머, 2개의 32비트 타이머, 13개의 16비트 타이
머, 2개의 워치독 타이머 등이 포함된다.
⑧ 많은 직렬통신 포트를 가지고 있다. 여기에는 4개의 USART, 4개의 UART, 4개의 SPI(그중 3개는 I2S 기능
포함), 4개의 I2C, 2개의 CAN, 1개의 USB, 2개의 SAI(Serial Audio Interface) 등이 포함된다.

## Slide 4
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공
⑨ 12비트 분해능의 A/D 컨버터를 3개 가지고 있다. 여기에는 외부 16개, 내부 3개의 아날로그 입력 채널이
있으며, 최고 2.4 MSPS의 변환 속도를 갖는다.
⑩ 12비트 분해능의 D/A 컨버터를 2개 가지고 있다.
⑪ Cortex-M0/M3/M4에서는 사용하던 아날로그 비교기를 가지고 있지 않다.
⑫ 시계 및 캘린더 구현을 위한 RTC를 가지고 있다.
⑬ 32비트 CRC 계산기를 가지고 있다.
⑭ JTAG 및 SWD(Serial Wire Debug) 인터페이스를 사용한 디버그 기능을 지원한다. STMicroelectronics사
에서는 이를 이용한 저가형 에뮬레이터 ST-LINK/V2를 제공한다.
⑮ 100핀 LQFP(Low-profile Quad Flat Package) 패키지로 되어 있다.
(16) 산업용(industrial)으로서 -40℃∼+85℃의 온도 범위에서 사용할 수 있는 버전과 -40℃∼+105℃의 온도
범위에서 사용할 수 있는 버전이 있다.

## Slide 5
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공
(2) 시스템 구조
0x2000 0000~
0x0000 0000~
0x2001 0000~
0x2004 C000~
0x0020 0000~ (ITCM)
또는
0x0800 0000~ (AXI)

## Slide 6
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공

## Slide 7
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공

## Slide 8
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공
(3) 메모리 구조

## Slide 9
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공

## Slide 10
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공

## Slide 11
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공

## Slide 12
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공

## Slide 13
1. System and Memory Overview
공주대학교 제어계측공학전공
(4) SRAM
① SRAM1 – 0x2001 0000부터 240KB, 데이터 메모리
② SRAM2 – 0x2004 C000부터 16KB, 데이터 메모리 총 320KB
③ DTCM RAM – 0x2000 0000부터 64KB, 데이터 메모리
④ ITCM RAM – 0x0000 0000부터 16KB, 프로그램 메모리

## Slide 14
공주대학교 제어계측공학전공
(5) 부트 모드의 설정
- BOOT0 핀과 옵션 바이트 BOOT_ADD0 및 BOOT_ADD1의 조합에 따라 2가지의 부트 모드 사용 가능.
- OK-STM746 키트에서는 스위치 SW2를 사용하여 BOOT0 값을 설정할 수 있음.
1. System and Memory Overview
(SW2 = ON)
(SW = OFF)
OK-STM746 키트에서는 옵션 바이트를 수정하여
AXIM(0x0800 0000)을 사용함.

## Slide 15
2. Embedded Flash Memory(FLASH)
공주대학교 제어계측공학전공
(1) Flash Memory Access
① AXIM 인터페이스 – 0x0800 0000부터 512KB, L1-Cache 사용 가능
② ITCM 인터페이스 – 0x0020 0000부터 512KB, ART Accelerator 사용 가능 ★ 2가지 실험결과 실행 속도는 차이 없음.
※ 이 2가지의 플래시 메모리가 따로 있는 것이 아니라 액세스 방법의 차이일 뿐이다.

## Slide 16
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)

## Slide 17
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)

## Slide 18
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)
★ 실험 결과 ART Accelerator와 Prefetch 설정 여부에 아무런 영향이 없었다.
캐시 메모리를 사용하지 않을 때는 Latency 값의 영향이 크다.

## Slide 19
공주대학교 제어계측공학전공
(2) Flash Option Bytes
- 시스템의 기능 설정용으로 사용하는 플래시 메모리의 특별한 4개 영역(총 32바이트)
- 사용자 프로그램에서 변경할 수도 있고, ST-LINK/V2로 이 값을 변경할 수도 있다.
- 이것은 직접 액세스할 수 없고, 플래시 메모리 컨트롤러의 I/O 제어 레지스터를 사용하여 액세스해야 한다.
2. Embedded Flash Memory(FLASH)

## Slide 20
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)

## Slide 21
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)

## Slide 22
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)
OK-STM746 키트 BOOT0 = 0

## Slide 23
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)
OK-STM746 키트 BOOT0 = 1

## Slide 24
공주대학교 제어계측공학전공
2. Embedded Flash Memory(FLASH)
(3) 시스템 메모리를 사용한 부트로더 기능

## Slide 25
공주대학교 제어계측공학전공
(실습1) ST-LINK Utility 프로그램의 설치
ST-LINK Utility V3.7.0을 설치한다.
Target > Settings… 메뉴에서 JTAG을 선택하고 OK 버튼을 누른다.
Target > Option Bytes… 메뉴에서 BOOT_ADD0에는 0x0080을 설정하고,
BOOT_ADD1에는 0x2000을 설정한 다음에 Apply 버튼을 눌러라.
Target > Program & Verify… 메뉴에서 Browse 버튼을 눌러서 다음의 파일을 읽어들인다.
C:\IAR Systems\STM32F746VET6\Output\Exe\OK-STM746.hex
Target > Program & Verify… 메뉴에서 Start 버튼을 프로그램을 다운로드하고 실행한다.

## Slide 26
공주대학교 제어계측공학전공
(실습2) 각 부팅 방법에 따른 프로그램의 다운로드…
Exp01_1_LED.c 프로그램을 컴파일하여 다운로드하고 실행하라.
이 프로그램의 내용을 이해하라.
Exp01_1_text-LCD.c 프로그램을 컴파일하여 다운로드하고 실행하라.
Target > Option Bytes… 메뉴에서 BOOT_ADD0와 BOOT_ADD1의 설정을 확인하라.
- 스위치 SW2를 ON, OFF하고 각각 다시 부팅하여 프로그램이 정상적으로 실행되는지 확인하라.
Target > Option Bytes… 메뉴에서 BOOT_ADD0에는 0x0080을 설정하고,
BOOT_ADD1에는 0x0040을 설정한 다음에 Apply 버튼을 눌러라.
스위치 SW2를 ON, OFF하고 각각 다시 부팅하여 프로그램이 정상적으로 실행되는지 확인하라.
링커 커맨드 파일 C:\IAR Systems\STM32F746VET6\linker\stm32f746xx_flash.icf의 내용을 이해하라.
나머지 Exp01_3.c에서 Exp01_5.c까지의 예제 파일을 실행하면서 내용을 이해하라.

## Slide 27
공주대학교 제어계측공학전공
4. Power Controller(PWR)
1.7∼3.6V
1.7∼3.6V
1.2V
(1) 구조

## Slide 28
공주대학교 제어계측공학전공
4. Power Controller(PWR)
(2) OK-STM746 키트

## Slide 29
공주대학교 제어계측공학전공
4. Power Controller(PWR)
(3) 정전압 레귤레이터
- VDD 단자의 입력(1.7∼3.6V)으로부터 1.2V의 전압을 출력.
- 실행 모드(Run mode)에서는 1.2V를 출력.
voltage scale 1∼3중에서 1과 2일 때는 최고 주파수로 동작하는 over-drive mode 설정이 가능함.
- 정지 모드(Stop mode)에서는 내부 레지스터나 SRAM에 필요한 최소 전압을 출력.
- 대기 모드(Standby mode)에서는 출력전압을 차단, 내부 레지스터나 SRAM의 값이 소실.(백업 회로는 유지)
(4) 배터리 백업 영역
- VBAT 단자에 백업용 전원 1.65∼3.6V를 입력.
- VDD 단자의 전원이 차단되면 VBAT 전원으로 동작.
- RTC, LSE 오실레이터, GPIO의 PC13∼PC15 단자, 벡업 SRAM(4KB)에 전원을 공급.
(5) A/D 컨버터 및 D/A 컨버터 회로의 전원
- VDDA 단자에 아날로그 회로용 전원 1.7∼3.6V를 입력.
- 아날로그 회로에는 좀더 안정적인 전압을 공급할 필요.

## Slide 30
공주대학교 제어계측공학전공
(6) 전원 감시기(Power Supply Supervisor)
- 전원 투입(power-on)이나 전원 제거(power-down)시에 전원전압을 감시하여 지정값 이하이면 리셋신호 발생.
1.72V
1.68V
1.5ms
4. Power Controller(PWR)

## Slide 31
공주대학교 제어계측공학전공
(7) Brownout Reset(BOR)
- 전원전압을 감시하여 지정값 이하이면 리셋신호 발생.
- BOR을 위한 전압 레벨은 옵션 바이트에서 설정함.
① BOR off - BOR_LEV[1:0] = 11 (default)
② BOR level 1 - BOR_LEV[1:0] = 10, VBOR1 = 2.29/2.19V
③ BOR level 2 - BOR_LEV[1:0] = 01, VBOR2 = 2.59/2.50V
④ BOR level 3 - BOR_LEV[1:0] = 00, VBOR3 = 2.92/2.83V
4. Power Controller(PWR)

## Slide 32
공주대학교 제어계측공학전공
(8) Programmable Voltage Detector(PVD)
- 현재의 전압을 검출하여 지정값 이하이면 EXTI16 인터럽트 발생.
- PWR_CR 레지스터에서 PVDE=1로 설정하고 PLS[2:0] 비트를 사용하여 문턱전압을 8단계로 설정 가능.
① PVD threshold 0 : 상승 문턱전압 2.14V, 하강 문턱전압 2.04V
② PVD threshold 1 : 상승 문턱전압 2.30V, 하강 문턱전압 2.19V
③ PVD threshold 2 : 상승 문턱전압 2.45V, 하강 문턱전압 2.35V
④ PVD threshold 3 : 상승 문턱전압 2.60V, 하강 문턱전압 2.51V
⑤ PVD threshold 4 : 상승 문턱전압 2.76V, 하강 문턱전압 2.66V
⑥ PVD threshold 5 : 상승 문턱전압 2.93V, 하강 문턱전압 2.84V
⑦ PVD threshold 6 : 상승 문턱전압 3.03V, 하강 문턱전압 2.93V
⑧ PVD threshold 7 : 상승 문턱전압 3.14V, 하강 문턱전압 3.03V
하강 문턱전압
상승 문턱전압
(EXTI16)
4. Power Controller(PWR)

## Slide 33
공주대학교 제어계측공학전공
(9) Low-Power Mode
Debug Mode
Run Mode
Sleep Mode
Stop Mode Low-Power Mode
Standby Mode
(자세한 내용 생략)
4. Power Controller(PWR)

## Slide 34
공주대학교 제어계측공학전공
4. Power Controller(PWR)

## Slide 35
공주대학교 제어계측공학전공
4. Power Controller(PWR)

## Slide 36
공주대학교 제어계측공학전공
4. Power Controller(PWR)

## Slide 37
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)
(1) Reset

## Slide 38
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 39
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 40
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)
(2) Clocks
216MHz
216MHz
54MHz
54MHz

## Slide 41
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 42
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 43
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 44
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 45
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 46
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 47
공주대학교 제어계측공학전공
5. Reset and Clock Control(RCC)

## Slide 48
공주대학교 제어계측공학전공
(실습3) 클록 설정 프로그램
Exp02_3_time_delay(1).c 프로그램을 컴파일하여 다운로드하고 실행하라.
Exp02_4_time_delay(2).c 프로그램을 컴파일하여 다운로드하고 실행하라.
헤더 파일 OK-STM746.h에서 Initialize_MCU() 함수를 찾아 클록 설정 과정을 이해하라.
- 헤더 파일 OK-STM746.h에서 Delay_us() 및 Delay_ms() 함수를 찾아 시간지연의 원리를 이해하라.

## Slide 49
공주대학교 제어계측공학전공
(실습4) 캐시 메모리를 사용하는 프로그램
Exp02_7_performance.c 프로그램을 컴파일하여 다운로드하고 실행하라.
이 프로그램의 내용을 이해하라.
- 헤더 파일 OK-STM746.h에서 Initialize_MCU() 함수를 찾아 캐시 메모리 설정 과정을 이해하라.
헤더 파일 OK-STM746.h에서 캐시 메모리를 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우의 차이를 이해하라.

## Slide 50
- 끝 -
감사합니다.