## Slide 1
양방향 DC-DC Converter
(Buck ↔ Boost)
2015. 12. 12.
발표자: 나 재 호
Notes: Thank you, chairman.

## Slide 2
목 차
컨버터 사양
1
DSP Controller 분석
2
컨버터 필터설계
3

## Slide 3
1. 컨버터 사양
VDC
Vbatt
MOSFET
L_Filter
C_DC
Gate Driver
C_DC
C_Filter
DSP Conroller
(TMS320F28335)
Parameter | 
Power | 6.6[kW]
VBATT | 200[V]
IBATT | 33A
VDC | 400[V]
IDC | 16.5[A]
I_sen
27mm
12mm
18.5mm
9.5mm

## Slide 4
목 차
컨버터 사양
1
DSP Controller 분석
2
컨버터 필터설계
3

## Slide 5
3. 컨버터 Filter 설계
Mode에 따른 동작원리(비동기식)

## Slide 6
3. 컨버터 Filter 설계
Mode에 따른 동작원리(비동기식)

## Slide 7
2. DSP Controller 분석

## Slide 8
2. DSP Controller 분석
기능 |  | 개수 | 상세내용
Power | 3.3V | - | I/O 전원
 | 1.9V | - | 코어 전원
ADC | 외부 | 4채널 | 14-bit (전압or 전류, 외부 별도 IC 사용)
 | 내부 | 4채널 | 12-bit (사용 X)
Boot mode | - | - | Flash memory
GPIO | LED | 2개 | 전원 상태 (5V, 3.3V)
 | LED | 4개 | 오류나 상태 확인할 때 사용
PWM | - | 12채널 | 4채널 사용(Interleaved 2-leg )
통신 | CAN | 2 포트 | 사용 X
 | SCI | 3 포트 | 사용 X
DAC | - | 4채널 | 14-bit (SPI 통신, 외부 별도 IC 사용)
Notes: 최근 추세는 코어 전원을
낮게 설계 (속도 향상을 위함)

## Slide 9
Power(입력전원)
2. DSP Controller 분석
INPUT12V
V12P
V12N
V12N
V12P
J1
< 입력전원 및 EMI 필터 회로 >
< DSP PCB 앞 >
< DSP PCB 뒤 >

## Slide 10
Power(IC 구동전원)
2. DSP Controller 분석
V12P
V12N
V15DP
V15DN
V12P
V12N
V5DP
U2
< 12V → 5V DC-DC Converter >
< 12V → ±15V DC-DC Converter >
U1
< V5DP >
< V15DP >
< V15NP >

## Slide 11
Power
2. DSP Controller 분석
< 12V → 3.3V / 1.9 Regulator >
< 5V / 3.3V전원 정상일때 LED on >
U3
LED
TPS767D301(Dual Outut Voltage Regulators) |  | 
Dual VOUT | 3.3 / 1.5~5.5 | V
Tolerance | 2 | %
IOUT | 0~1 | A
TOperating | -55~125 | ℃
가격 | 7,330 | 원

## Slide 12
- Difference Amplifier(INA 148): U13, U17, U18, U19
- Quad OP Amplifier(TL084): U14
ADC(외부) - 차동증폭기 / Active LPF
2. DSP Controller 분석
U14
U13
< 외부 ADC 입력 / 증폭기 / Low Pass Filter >
U19~U17

## Slide 13
ADC(외부) - 차동증폭기 vs 계측증폭기
2. DSP Controller 분석
INA 148(Difference Amplifier) |  | 
VCM | -200 ~ +200 | V
CMRR | 70~86 | dB
Slew Rate | 1 | V/μs
Bandwidth, -3dB | 100 | kHz
TOperating | -55~125 | ℃
가격 | 5,660 | 원
INA 128(instrumentation Amplifier) |  | 
VCM | -40 ~ +40 | V
CMRR | 80~86 | dB
Slew Rate | 4 | V/μs
Bandwidth, -3dB | 1.3 | MHz
TOperating | -40~125 | ℃
가격 | 6,800 | 원
VO=(V+IN)–(V-IN)
INA128:
G=1+
INA129:
G=1+
VO=G*(V+IN)–(V-IN)

## Slide 14
ADC(외부) - Active LPF
2. DSP Controller 분석
TL084 (Quad OP Amplifier) |  | 
VCM | -12~15 | V
CMRR | 70~86 | dB
Slew Rate | 16 | V/μs
Bandwidth, -3dB | 4 | MHz
TOperating | 0 ~ 70 | ℃
가격 | 612 | 원
Active Low Pass Filter
( fCut-off = 15.9[kHz] )

## Slide 15
ADC(외부) - 14bit ADC Converter
2. DSP Controller 분석
U10
U11
< AD7865(U10) >
※ 내부 ADC(12-Bit): 80 ns

## Slide 16
ADC(외부) - 16bit Bus Transceiver
2. DSP Controller 분석
U10
U11
< SN74LVTH162245DGGR (U11) >
가격: 1,700원
3.3-V ABT 16-BIT BUS TRANSCEIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS

## Slide 17
ADC(내부) - Active LPF
2. DSP Controller 분석
U16
< OPA4350 (U16) >
OPA4350 (Rail-to-Rail, Quad OP Amplifier) |  | 
VS | ±2.5 or 5 | V
VCM | VS+0.1 | V
CMRR | 76~90 | dB
Slew Rate | 22 | V/μs
Bandwidth, -3dB | 38 | MHz
TOperating | -55 ~ 125 | ℃
가격 | 13,480 | 원
Active Low Pass Filter
( fCut-off = 15.9[kHz] )

## Slide 18
ADC - Active LPF용 op amp 비교
2. DSP Controller 분석
Quad OP Amplifier 비교 |  |  |  | 
Parameter | TL084 | OPA4350 | LMV324 | 단위
VS | ±15 | ±2.5, 5 | ±2.5, 5 | V
VCM | -12~15 | VS+0.1 | 1.5, 3.8 | V
CMRR | 70~86 | 76~90 | 50~75 | dB
Slew Rate | 8~16 | 22 | 1.5 | V/μs
Bandwidth, -3dB | 4 | 38 | 1.4 | MHz
TOperating | -40 ~ 105 | -55 ~ 125 | -40 ~ 125 | ℃
가격 | 782 | 13,480 | 1,300 | 원
비고 | 외부 ADC | 내부 ADC | 연구실보유 | -

## Slide 19
ADC 비교
2. DSP Controller 분석
외부 ADC |  | 
INA 148 | 차동증폭기 | 5,660원
TL084 | Quad 연산증폭기 | 612원
AD7865 | ADC IC | 24,700원
SN74LVTH 162245 | Transceiver | 1,700원
 | 합계 | 32,672원
비고 | 14-bit , 2.4μs | 
내부 ADC |  | 
LM358(선택) | Dual 연산증폭기 | 568원
OPA4350 | Quad 연산증폭기 | 13,480원
 | 합계 | 14,048원
비고 | 12-bit , 80ns | 

## Slide 20
DSP(Power & 내부 ADC)
2. DSP Controller 분석
U101

## Slide 21
DSP(GPIO)
2. DSP Controller 분석

## Slide 22
DSP(PWM) - Buffer
2. DSP Controller 분석
U101
U8
U9
< 74ACT541 (U16) >
가격: 719원
74ACT541 (Non Inverted Buffer) |  | 
VS | 5 | V
VIN | 1.5 | V
VOUT | 4.99 | V
TPropagation_Delay | 5 | ns
TOperating | -40 ~ 85 | ℃
가격 | 13,480 | 원

## Slide 23
DSP(PWM) - Connecter
2. DSP Controller 분석
J19
U8
U9
J21
J22
J8
< IDC 소켓 >
< Box Header >
< Box Header >
< Buffer >

## Slide 24
OCS & 부트모드설정 & 에뮬레이터(easyDSP)
2. DSP Controller 분석
SW1
J3
U101
U7
< EASYDSP 커넥터 >
< 부트모드 설정 >
< 외부 오실레이터 >

## Slide 25
CAN & SCI 통신
2. DSP Controller 분석
J23
U20(CAN)
J24
U102(SCI)
< MAX3233(U102-SCI) >
< TLE6250GV33(U20-CAN) >
가격: 11,880원
가격: 1,860원

## Slide 26
DAC
2. DSP Controller 분석
U15
< SPI 통신 이용 >
TLV5614 (12-bit DAC) |  | 
VS | 3 or 5 | V
Slew rate | 1~5 | V/μs
Output setting time | 3~9 | μs
Resolution | 12 | Bits
Serial clock rate | 20 | MHz
TOperating | -40 ~ 85 | ℃
가격 | 32,820 | 원

## Slide 27
DAC
2. DSP Controller 분석

## Slide 28
목 차
컨버터 사양
1
DSP Controller 분석
2
Buck 컨버터 필터설계
3

## Slide 29
3. 컨버터 Filter 설계
Mode에 따른 동작원리(비동기식)
< Boost Converter Mode >
< Buck Converter Mode >

## Slide 30
3. 컨버터 Filter 설계
Buck converter LPF(Low Pass filter) 설계
1)
IL_AVG = 33A
(리플율: 5.15%)
VO = 200V
(리플율: 1.77%)
T
DT
VD
iL
IMAX
IMIN
vO-VO
0.5*(IMAX -IMIN)
-0.5*(IMAX -IMIN)
ΔVO
iC
T
DT
T
DT
T
DT
ΔIL
IL_AVG
0
0
0
0
VIN
Parameter | 
VIN | 400[V]
VOUT | 200[V]
L | 980*2[uH]
C | 2[uF]
FSW | 30[kHz]
2)
3)

## Slide 31
3. 컨버터 Filter 설계
LPF 주파수 응답특성(보드선도)
LFP Parameter | 
L | 980[uH]
C | 2[uF]
R | 1[nΩ]
Fcut_off | 3.6[kHz]

## Slide 32
3. 컨버터 Filter 설계
Buck의 듀티비(D)에 따른 리플특성
ΔVo_max=3.54[V]
ΔIL_max=1.7[A]
< Duty에 따른 리플크기 >
< Duty에 따른 리플율 >
D
D
ΔIL [A], ΔVO [V]
ΔIL*100/ IL_AVG [%], ΔVO*100/ IO_AVG [%]
Parameter | 
VIN | 400[V]
VOUT | 0~400[V]
L | 980*2[uH]
C | 2[uF]
FSW | 30[kHz]
VOUT=200[V]
VOUT=140[V]
배터리전압 운전범위
배터리전압 운전범위

## Slide 33
3. 컨버터 Filter 설계
Interleaved buck converter 관련 논문
< Interleaved buck converter example >
N = channel number
LCH = output inductance per chanel
FS = switching frequency
m = floor(ND) is the maximum integer that
does not exceed the ND
(Voltage Regulator Module)

## Slide 34
3. 컨버터 Filter 설계
Interleaved buck converter 관련 논문
T_1
T_2
DT_1
T_1
DT_2
T_2
Phase delay 180
T_2
VSW1
VSW2
iL1, iL2
IMAX
IMIN
iL_total
IL_T_MAX
iL_average
IL_T_MIN
iL_average
iC
vO-VO
(I_T_MAX -I_T_MAX)
- (I_T_MAX -I_T_MAX)
ΔVO
m = floor(ND) is the maximum integer that
does not exceed the ND
N = 2
If D<0.5 , m = 0
∴

## Slide 35
3. 컨버터 Filter 설계
Interleaved buck converter 관련 논문
VSW1
VSW2
iL1, iL2
IMAX
IMIN
iL_total
I_T_MAX
I_T_MIN
T_1
T_2
DT_1
T_1
DT_2
T_2
Phase delay 180
T_2
T_2
iC
vO-VO
(I_T_MAX -I_T_MAX)
- (I_T_MAX -I_T_MAX)
ΔVO
m = floor(ND) is the maximum integer that
does not exceed the ND
N = 2
If D>0.5 , m = 1
∴
iL_average
iL_average

## Slide 36
3. 컨버터 Filter 설계
Interleaved buck converter 관련 논문
Phase delay 180
VSW1
VSW2
iL1, iL2
IMAX
IMIN
iL_total
I_T_MAX
T_2
T_1
DT_2
T_2
Phase delay 180
T_2
T_2
I_T_MIN
iC
vO-VO
(I_T_MAX -I_T_MAX)
- (I_T_MAX -I_T_MAX)
ΔVO
m = floor(ND) is the maximum integer that
does not exceed the ND
N = 2
If D=0.5 , m = 0 or 1
If m = 0,
If m = 1,
∴
∴
T_1
DT_1

## Slide 37
3. 컨버터 Filter 설계
Interleaved buck converter 관련 논문
< Intereaving 회로 추가에 따른 리플 감소 >
Normalized RMS input ripple current
Input Currnet ripple Reduction
< Duty에 따른 전류리플 >

## Slide 38
3. 컨버터 Filter 설계
Duty 크기에 따른 인덕터 전류의 리플비교1(엑셀)
D
< Duty 크기에 따른 IL의 리플율 >
< Duty 크기에 따른 ΔI 값의 크기 >
D
Parameter | 
L_Single | 980[uH]
L_Interleave | 980[uH]
ΔIL [A]
ΔIL*100/ IL_AVG [%]
VOUT=200[V]
VOUT=140[V]
배터리전압 운전범위
배터리전압 운전범위

## Slide 39
3. 컨버터 Filter 설계
Duty 크기에 따른 인덕터 전류의 리플비교2(엑셀)
D
< Duty 크기에 따른 IL의 리플율 >
< Duty 크기에 따른 ΔI 값의 크기 >
D
ΔIL [A]
ΔIL*100/ IL_AVG [%]
VOUT=200[V]
VOUT=140[V]
배터리전압 운전범위
배터리전압 운전범위

## Slide 40
3. 컨버터 Filter 설계
Duty 크기에 따른 인덕터 전류의 리플비교2(엑셀)
D
< Duty 크기에 따른 IL의 리플율 >
< Duty 크기에 따른 ΔI 값의 크기 >
D
ΔVO [V]
ΔVO*100/ VV_AVG [%]
VOUT=200[V]
VOUT=140[V]
배터리전압 운전범위
배터리전압 운전범위

## Slide 41
감사합니다.