## Slide 1
양방향 DC-DC Converter
(Buck ↔ Boost)
2015. 11. 21.
발표자: 나 재 호
Notes: Thank you, chairman.

## Slide 2
목 차
컨버터 사양
1
DSP Controller 분석
2
컨버터 필터설계
3
시뮬레이션
4

## Slide 3
1. 컨버터 사양
VDC
Vbatt
MOSFET
L_Filter
C_DC
Gate Driver
C_DC
C_Filter
DSP Conroller
(TMS320F28335)
Parameter | 
Power | 6.6[kW]
VBATT | 200[V]
IBATT | 33A
VDC | 400[V]
IDC | 16.5[A]
I_sen
27mm
12mm
18.5mm
9.5mm

## Slide 4
2. DSP Controller 분석

## Slide 5
2. DSP Controller 분석
기능 |  | PIN Name | PIN Num | TMS320F28335 사양
Power | 3.3V | - | I/O 전원 | 1.9V 공급 시 최대 150MHz 1.8V 공급 시 최대 100MHz
 | 1.9V | - | 코어 전원 | 
ADC | 외부 | 4채널 | 전압, 전류 | 12 bit / 총 16채널 내부/외부 레퍼런스 선택 가능
 | 내부 | 4채널 | 온도(3), test(1) | 
Boot mode | - | - | Flash memory | 다운로드, 모니터링: EasyDSP
GPIO | LED | 2개 | 전원 상태 (5V, 3.3V) | 총 88 핀
 | LED | 4개 | 상태 | 
PWM | - | 12채널 | - | 총 18 채널
통신 | CAN | 2 포트 | CANH CANL | 그 외 SPI / I2C / McBSP
 | SCI | 3 포트 | SCI_TX / SCI_RX | 
DAC | - | 4채널 | SPI 통신 | 별도 IC 사용
Notes: 최근 추세는 코어 전원을
낮게 설계 (속도 향상을 위함)

## Slide 7
Power
2. DSP Controller 분석
J1
U1
U2
12V→5V
12V→12V
U3
3.3V
1.9V
5V
INPUT
12V

## Slide 8
Power(입력 전원 및 IC 구동전원)
2. DSP Controller 분석
INPUT12V
V12P
V12N
V12P
V12N
V12DP
V12DN
V12N
V12P
V12P
V12N
V5DP

## Slide 9
Power
2. DSP Controller 분석

## Slide 10
ADC
2. DSP Controller 분석
U19
U18
U17
U13
U14
U16
전압 or 전류
온도
U10
U11

## Slide 11
ADC
2. DSP Controller 분석

## Slide 12
ADC
2. DSP Controller 분석

## Slide 13
DSP(TMS320F28335)
2. DSP Controller 분석
U101A
DSP
U8
U9
Buffer
PWM1
PWM2
PWM3
PWM
4~6
U12
fault

## Slide 14
DSP(Power & ADC)
2. DSP Controller 분석

## Slide 15
TMS320F28335
2. DSP Controller 분석

## Slide 16
DSP(PWM)
2. DSP Controller 분석

## Slide 17
DSP(PWM)
2. DSP Controller 분석

## Slide 18
DSP(기타)
2. DSP Controller 분석

## Slide 19
부트모드설정 & 오실레이터
2. DSP Controller 분석
easyDSP
Boot Mode
OSC

## Slide 20
부트모드설정 & 오실레이터
2. DSP Controller 분석

## Slide 21
CAN 통신
2. DSP Controller 분석
CAN
J23
CAN H/L
U20

## Slide 22
CAN 통신
2. DSP Controller 분석

## Slide 23
SCI 통신
2. DSP Controller 분석
SCI
J24
U102

## Slide 24
SCI 통신
2. DSP Controller 분석

## Slide 25
DAC
2. DSP Controller 분석
DAC
U15

## Slide 26
DAC
2. DSP Controller 분석

## Slide 27
3. 컨버터 Filter 설계
Mode에 따른 동작원리(비동기식)
< Boost Converter Mode >
< Buck Converter Mode >

## Slide 28
3. 컨버터 Filter 설계
Buck 컨버터 filter 설계
입력과 출력전압의 조건에 따라 Duty계산
인덕터 전압 VL의 적분 평형조건을 이용하여 필터 인덕터 선정
출력전압의 Ripple을 고려하여 커패시터 선정
(리플율: 30.9%)
(리플율: 31.8%)

## Slide 29
3. 컨버터 Filter 설계
보드선도(Buck)
LFP Parameter | 
Lfilter | 980[uH]
Cfilter | 2[uF]
Rload | 3[Ω]
Fcut_off | 3.6[kH]

## Slide 30
3. 컨버터 Filter 설계
Duty 변화에 따른 리플(Buck)
ΔVo_max=63.7[V]
ΔIL_max=10.2[A]
< Duty 가변에 따른 리플크기 >
< Duty 가변에 따른 리플율 >

## Slide 31
3. 컨버터 Filter 설계
Duty 변화에 따른 리플(Buck)
ΔVo_max=63.7[V]
ΔIL_max=10.2[A]
< Duty 가변에 따른 리플크기 >
< Intereaving 회로 추가 수에 따른 리플 감소 >

## Slide 32
3. 컨버터 Filter 설계
Boost 컨버터 filter 설계
입력과 출력전압의 조건에 따라 Duty계산
인덕터 전압 VL의 적분 평형조건을 이용하여 필터 인덕터 선정
출력전압의 Ripple(2% 이내)을 고려하여 커패시터 선정
(리플율: 30.9%)
(리플율: 0.73%)
(리플율: 0.73%)

## Slide 33
3. 컨버터 Filter 설계
Duty 변화에 따른 리플(Boost)

## Slide 34
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Single_Open loop)
< Buck Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
VIN | VOUT | IOUT | ROUT | POUT
400[V] | 200[V] | 33.3[A] | 6[Ω] | 6.6[kW]
0%
50%
100%
Duty:

## Slide 35
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Single_Open loop)
25%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
100[V] | 16.6[A] | 31.70[V] | 31.7[%] | 5.28[A] | 31.7[%]
< 시뮬레이션 파형 >
< 시뮬레이션 파형 확대 >

## Slide 36
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Single_Open loop)
50%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
200[V] | 33.3[A] | 43.43[V] | 21.7[%] | 7.23[A] | 21.7[%]
< 시뮬레이션 파형 >
< 시뮬레이션 파형 확대 >

## Slide 37
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Single_Open loop)
75%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
300[V] | 50[A] | 31.70[V] | 10.5[%] | 5.28[A] | 10.5[%]
< 시뮬레이션 파형 >
< 시뮬레이션 파형 확대 >

## Slide 38
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Interleave_Open loop)
< Buck Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
VIN | VOUT | IOUT | ROUT | POUT
400[V] | 200[V] | 33.3[A] | 6[Ω] | 6.6[kW]
0%
50%
100%
Duty:

## Slide 39
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Interleave_Open loop)
< 시뮬레이션 파형 >
< 시뮬레이션 파형 확대 >
25%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
100[V] | 16.6[A] | 14.4[V] | 14.4[%] | 2.4[A] | 14.4[%]

## Slide 40
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Interleave_Open loop)
50%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
200[V] | 33.3[A] | 0 | 0 | 0 | 0
< 시뮬레이션 파형 >
< 시뮬레이션 파형 확대 >

## Slide 41
4. 시뮬레이션
Buck Mode(Interleave_Open loop)
75%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
300[V] | 50[A] | 14.4[V] | 4.8[%] | 2.4[A] | 4.8[%]
< 시뮬레이션 파형 >
< 시뮬레이션 파형 확대 >

## Slide 42
4. 시뮬레이션
Buck Mode 리플비교( Single vs. Interleaving)
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
100[V] | 16.6[A] | 31.70[V] | 31.7[%] | 5.28[A] | 31.7[%]
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
200[V] | 33.3[A] | 43.43[V] | 21.7[%] | 7.23[A] | 21.7[%]
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
300[V] | 50[A] | 31.70[V] | 10.5[%] | 5.28[A] | 10.5[%]
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
100[V] | 16.6[A] | 14.4[V] | 14.4[%] | 2.4[A] | 14.4[%]
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
200[V] | 33.3[A] | 0 | 0 | 0 | 0
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
300[V] | 50[A] | 14.4[V] | 4.8[%] | 2.4[A] | 4.8[%]
< Single >
< Interleaving >

## Slide 43
4. 시뮬레이션
Boost Mode(Simgle_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
VIN | VOUT | IOUT | ROUT | POUT
200[V] | 400[V] | 16.6[A] | 24[Ω] | 6.6[kW]
0%
50%
80%
Duty:

## Slide 44
4. 시뮬레이션
Boost Mode(Simgle_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
1.98[V] | 0.99[%] | 0.08[A] | 0.98[%]

## Slide 45
4. 시뮬레이션
Boost Mode(Simgle_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
0.74[V] | 0.18[%] | 0.03[A] | 0.18[%]

## Slide 46
4. 시뮬레이션
Boost Mode(Simgle_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
2.94[V] | 0.29[%] | 0.12[A] | 0.29[%]

## Slide 47
4. 시뮬레이션
Boost Mode(interleaving_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
VIN | VOUT | IOUT | ROUT | POUT
200[V] | 400[V] | 16.6[A] | 24[Ω] | 6.6[kW]
0%
50%
80%
Duty:

## Slide 48
4. 시뮬레이션
Boost Mode(interleaving_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
300[V] | 12.375[A] | 0.09[V] | 0.03[%] | 0.003[A] | 0.03[%]

## Slide 49
4. 시뮬레이션
Boost Mode(interleaving_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
400[V] | 16.5[A] | 0.05[V] | 0.01[%] | 0.002[A] | 0.01[%]

## Slide 50
4. 시뮬레이션
Boost Mode(interleaving_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
800[V] | 33.0[A] | 0.75[V] | 0.09[%] | 0.029[A] | 0.09[%]

## Slide 51
4. 시뮬레이션
Boost Mode(interleaving_Open loop)
< Boost Converter 회로도 >
< 시뮬레이션 파형 >
0%
50%
80%
Duty:
VOUT | IOUT | VOUT_Ripple |  | IOUT_Ripple | 
1000[V] | 41.25[A] | 1.02[V] | 0.1[%] | 0.045[A] | 0.1[%]

## Slide 52
감사합니다.